## Slide 1: Silnice a mosty II. a III. tříd v Olomouckém kraji Ing. Petr Foltýnek – ředitel SSOK

## Slide 2
SSOK vznikla v roce 2002 splynutím bývalých Správ a údržeb silnic v OK
Hlavní účel a předmět činností:
  Výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a ostatnímu majetku OK
  Správa a údržba silnic II. a III. tříd ve vlastnictví OK
  Investiční činnost na spravovaném majetku
  Muzeální činnost v oblasti silničního hospodářství
Přehled spravovaných silnic a mostů:
Silnice II. a III. tříd v Olomouckém kraji
  II. třídy 937 km
  III. třídy 2 172 km
  Celkem 3 109 km
Mosty
II. třídy 375 ks
III. třídy 716 ks
Celkem 1 091 ks

## Slide 3: Zdroje financování v roce 2022
  1. Příspěvek od zřizovatele
  Celkem 636 mil. Kč
      Příspěvek na provoz a mzdy 471 mil. Kč
      Příspěvek na odpisy 165 mil. Kč
  2. Dotace ze SFDI
    Celkem 225 mil. Kč
  IROP
  Celkem 53 mil. Kč
  4. Příspěvek na investice z OK
  Celkem 160 mil. Kč

## Slide 4: Zdroje financování v roce 2021
  1. Příspěvek od zřizovatele
  Celkem 669 mil. Kč
      Příspěvek na provoz a mzdy 478 mil. Kč
      Příspěvek na odpisy 191 mil. Kč
  2. Dotace ze SFDI
    Celkem 428 mil. Kč
  IROP
  Celkem 91 mil. Kč
  4. Příspěvek na investice z OK
  Celkem 34 mil. Kč

## Slide 5: Stavebně technický stav silnic

## Slide 6: Stavebně technický stav silnic

## Slide 7: Stavebně technický stav silnic

## Slide 8: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 9: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 10: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 11: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 12: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 13: Stavebně technický stav silnic podle okresů

## Slide 14: Stavebně technický stav silnic 2016 - 2019

## Slide 15: Stavebně technický stav silnic 2016 - 2019

## Slide 16: Stavebně technický stav silnic 2016 - 2019

## Slide 17: Stavebně technický stav mostů
Silnice II. a III. třídy |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Stavebně technický stav |  |  |  |  |  |  | Počet mostů celkem
 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | 
SSOK | 135 | 178 | 187 | 288 | 194 | 104 | 5 | 1091
SÚ Jih | 53 | 67 | 67 | 76 | 46 | 22 | 1 | 332
SÚ Olomouc | 36 | 48 | 58 | 83 | 40 | 41 | 4 | 310
SÚ Šumperk | 46 | 63 | 62 | 129 | 108 | 41 | 0 | 449

## Slide 18: Stavebně technický stav mostů
Silnice II. třídy |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Stavebně technický stav |  |  |  |  |  |  | Počet mostů na silnicích II. třídy
 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | 
SSOK | 57 | 66 | 84 | 99 | 56 | 13 | 0 | 375
SÚ Jih | 21 | 25 | 27 | 19 | 13 | 3 | 0 | 108
SÚ Olomouc | 19 | 15 | 31 | 29 | 8 | 6 | 0 | 108
SÚ Šumperk | 17 | 26 | 26 | 51 | 35 | 4 | 0 | 159

## Slide 19: Stavebně technický stav mostů
Silnice III. třídy |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Stavebně technický stav |  |  |  |  |  |  | Počet mostů na silnicích III. třídy
 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | 
SSOK | 78 | 112 | 103 | 189 | 138 | 91 | 5 | 716
SÚ Jih | 32 | 42 | 40 | 57 | 33 | 19 | 1 | 224
SÚ Olomouc | 17 | 33 | 27 | 54 | 32 | 35 | 4 | 202
SÚ Šumperk | 29 | 37 | 36 | 78 | 73 | 37 | 0 | 290

## Slide 20: Akce SFDI
1. | OL | III/3732 | Haňovice- Myslechovice | stavební úpravy silnice | 20 000
2. | OL | III/4498 | Nové Zámky | stavební úpravy opěrné zdi | 6 500
3. | OL | III/4465 | Horka n Moravou - ul Olomoucká | stavební úpravy silnice | 20 000
4. | ŠU | III/4442,4441 | Moravičany - průtah | stavební úpravy silnice | 18 000
5. | ŠU | III/4442 | Loštice - ul. Moravičanská | stavební úpravy silnice | 38 000
6. | JE | II/456 | Most ev.č. 446- 002 Žulová | stavební úpravy mostu | 15 987
7. | ŠU | III/4442 | Most ev.č. 4442- 1 Loštice na I/35 | stavební úpravy mostu | 25 000
8. | OL | III/37314 | Most ev.č. 37314-1 Cakov | stavební úpravy mostu | 3 150
9. | OL | III/37314 | Most ev.č. 37314-2 Cakov | stavební úpravy mostu | 6 400
10. | OL | III/44317 | Most ev.č. 44317-18 Hrubá Voda | stavební úpravy mostu | 33 300
11. | PV | III/4354,4344 | Hrdibořice | stavební úpravy silnice | 12 000
12. | PR | III/43724 | Dřevohostice - průtah | stavební úpravy silnice | 14 889
13. | PV | III/43321 | Hruška - průtah | stavební úpravy silnice | 15 000

## Slide 21: Investice z rozpočtu Olomouckého kraje
1. | SU | III/3697 | Most ev.č.3697-8 Jindřichov (k.ú. Pusté Žibřidovice) | stavební úpravy mostu | 6 751
2. | PR | III/04724 | Most ev.č.04724-1 Prosenice | stavební úpravy mostu | 9 607
3. | OL | III/4469 | Most ev.č.4469 - 1 Štarnov | stavební úpravy mostu | 13 200
4. | PV | III/37352 | Před obcí Ptení | stavební úpravy silnice a propustu | 5 700
5. | PV | III/37356 | Most ev.č.37356 - 3 Ptenský Dvorek | stavební úpravy mostu | 6 798
6. | SU | II/369 | Stabilizace svahu před Hanušovicemi | stabilizace svahu,zřítení opěrné zdi | 89 000
7. | PR | III/4375 | III/4375,III/4377 Loučka po kř.III/44025 | stavební úpravy silnice | 40 292
8. | PV | III/37766 ,37762 ,4332 | Určice - průtah | stavební úpravy silnice | 22 000